## Slide 1: DESTILACIJA
Marko Matić

## Slide 2: DESTILACIJA
Destilacija je operacija razdvajanja tečnih smeša, na osnovu razlike isparljivosti njihovih komponenata.
Po završetku destilacije dobije se proizvod, koji se naziva DESTILAT.
Sastav destilata se razlikuje od sastava početne smeše po tome, što je bogatiji u lakše isparljivoj komponenti.

## Slide 3: DESTILACIJA

## Slide 4: DESTILACIJA
Pod isparljivošću podrazumevamo parcijalni pritisak komponente u parnoj fazi, na određenoj temperaturi.
Ona komponenta koja ima nižu temperaturu ključanja je isparljivija.
Na primer: U smeši benzena i toluena, benzen je isparljivija komponenta jer u čistom stanju ključa na oko 80 °C, a toluen na 110 °C.
POJAM ISPARLJIVOSTI

## Slide 5: DESTILACIJA

## Slide 6: DESTILACIJA
Pri destilaciji tečnu smešu zagrevamo do temperature ključanja i celo vreme držimo na toj temperaturi.
Nastale pare odvodimo u kondenzator i kondenzujemo ih – destilat.
Po završetku destilacije zaostaje ostatak, koji je bogat u teže isparljivoj komponenti.
Na ovaj način komponente smeše možemo potpuno, ili delimično razdvojiti

## Slide 7: DESTILACIJA

## Slide 8: DESTILACIJA

## Slide 9: DESTILACIJA
Primenjuje se za razdvajanje takvih smeša, čije se komponente po svojoj isparljivosti, mnogo razlikuju.
Operacija može da se izvodi:
Kontinualno i
Diskontinualno.
JEDNOSTAVNA DESTILACIJA

## Slide 10: DESTILACIJA

## Slide 11: DESTILACIJA
Ako u isparljivosti komponenata smeše nema velike razlike, tj. njihove temperature ključanja se malo razlikuju, razdvajanje se vrši rektifikacijom.
Rektifikacija je u stvari više puta ponovljena destilacija.
Ona može biti takođe,
kontinualna
i diskontinualna.
REKTIFIKACIJA

## Slide 12: DESTILACIJA

## Slide 13: DESTILACIJA
Stepen slobode dvokomponentnih sistema (K=2), kada se tečna faza nalazi u ravnoteži sa parom, dat je izrazom:
S=K+2-F
Pošto je K=2, a F=2 (broj faza), S=2+2-2=2
Osnovne karakteristike dvofaznih sistema tečnost-para

## Slide 14: DESTILACIJA
Ovo znači da, ako su nam poznata dva parametra sistema, ostali se mogu odrediti.
Parametri dvokomponentnih tečnih smeša su sledeći:
Ukupan pritisak pare iznad tečnosti (p);
Temperatura ključanja smeše (t);
Koncentracija jedne komponente u tečnoj fazi (x).

## Slide 15: DESTILACIJA

## Slide 16: DESTILACIJA
Smeše tečnosti koje se ne mešaju;
Smeše tečnosti koje se delimično mešaju;
Smeše tečnosti koje se mešaju u svim odnosima.
Podela dvokomponentnih tečnih smeša

## Slide 17: DESTILACIJA

## Slide 18: DESTILACIJA
Takve smeše nazivamo idealnim smešama. Idealnu smešu formiraju na primer:
benzen – toluen,
benzen – xilen,
cikloheksan – toluen,
klorbenzen – anilin,
azot – kiseonik,
n-heksan– n-oktan, itd.
Smeše tečnosti koje se mešaju u svim odnosima

## Slide 19: DESTILACIJA
Parcijalni pritisak komponente u parnoj fazi pA , zavisi od koncentracije te komponente u tečnoj fazi xA.
Ovo isto odnosi se i na komponentu B:
pA = PA· xA odnosno pB = PB · xB
PA i PB su parcijalni pritisci čistih komponenata na datoj temperaturi.
Raulov zakon

## Slide 20: DESTILACIJA

## Slide 21: DESTILACIJA
Ukupan pritisak pare iznad tečnosti jednak je zbiru parcijalnih pritisaka komponenata.
P = pA + pB = PA ·xA + PB (1 – xA)
xA i xB - molski udeo komponenata u tečnoj fazi.
Daltonov zakon

## Slide 22: DESTILACIJA
Na osnovu Daltonovog zakon možemo zaključiti sledeće:
Parcijalni pritisak komponente pA jednak je proizvodu ukupnog pritiska pare i molskog udela te komponente u pari yA.
pA= p·yA ili pB=p·(1-yA)