## Slide 1: Revue de Projet
Modification d’un compacteur solaire

## Slide 2: Sommaire :
I) Présentation du Projet
II) Ma Solution
a) Choix de ma solution
b) Faire défiler les affiches
c) Changer les affiches
d) Fixer les affiches
III) Choix des Matériaux
a) Résistance des Matériaux
b) Contexte de Développement Durable
IV) Conclusion

## Slide 3: I) Présentation du projet

## Slide 4: Contraintes :
Montrer aux passants, des affiches publicitaires qui permettent d’attirer l’attention.
Permettre au système de faire défiler 3 affiches.
Gérer accès au système pour changer les affiches.
Respecter une dimension du système de :
1000x550x100mm
Utiliser l’énergie de la batterie
Respecter un délai d’affichage
Diagramme d’exigence

## Slide 5: II) Mes Solutions
Ancienne solution
a) Choix de ma solution

## Slide 8
Schéma cinématique +
Première conception

## Slide 9: b) Faire défiler les affiches
Diamètre D = 65mm = 0.065m
Rayon r = 32.5mm = 0.0325m
Longueur l = 540mm = 0.540m
Périmètre P = pi*D = pi*65 = 204,2mm
Masse m = 1.7kg

## Slide 10
Périmètre P = pi*D = pi*65 = 204,2mm
Enroulement de l’affiche 4 fois : 817mm
Donc l’affiche fera 817mm de haut et 450mm de large
Moment d’inertie (cylindre plein) : Pour 2 axes
J = ½*2m*r² = ½*2*1.7*0.0325² = 0.0018 kg.m²
Vitesse angulaire w = v/r = 0.2/0.0325 = 6.15 rad/s
Accélération angulaire a = w/t = 6.15/1 = 6.15 rad/s²
Couple C = J*a = 0.0018*6.15 = 0.011 N.m = 11 N.mm

## Slide 11
Couple motoréducteur : 0,15 N.m
Vitesse nominale : 44tr/min
Puissance : 12W
Diamètre de l’arbre : 2,5mm

## Slide 12: c) Changer les affiches
Système de Gonds
Système de vérin à gaz
(optionnel)

## Slide 13
Système de serrure

## Slide 14: d) Fixer les affiches
Système de pince à linge

## Slide 15: III) Matériaux
Axe : ABS
Porte : ABS
Vitre : PMMA (Plexiglas)
Pince à linge : Acier inoxydable
Gond male : Acier inoxydable
Gond femelle: Acier inoxydable
Serrure + écrou + Vérin à gaz: matériaux proposés
par le vendeur.

## Slide 16
Axe : Choix du matériau

## Slide 17
Porte : Choix du matériau et résistance

## Slide 18
Vitre : Choix du matériau et résistance

## Slide 19: IV) Conclusion

## Slide 20
Merci de votre
Attention